Załącznik 1

ZAKRESY KONSERWACJI W BUDYNKU NALEŻĄCYM DO MKiDN

- NA UL. KSAWERÓW 13

- KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI CO  - Ksawerów 13 w Warszawie

- Sprawdzanie i nadzorowanie parametrów sieci instalacji wewnętrznej co - raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego,

- Ustalanie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego instalacji wewnątrz budynku i sprawdzanie - raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego,

- Usuwanie przecieków w kotłowni na połączeniach kołnierzowych i na instalacji co i cw – podczas przeglądów miesięcznych bądź na wezwanie Zamawiającego,

- Serwisowanie i przeglądy zainstalowanych w kotłowni urządzeń należy przeprowadzać w terminach i zakresach zgodnych  z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi. Koszty przeglądów wykonywane są w ramach umowy.

- Sprawdzanie prawidłowej pracy urządzeń grzewczych w kotłowni i prowadzenie ewidencji pracy – stały zbiornik ciśnieniowy - naczynie wzbiorcze firmy REFLEX, kocioł cieczowy C230130ECO firmy DE DIETRICH – raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego,

- Konserwacja pomp – raz w miesiącu przełączenie pracujących pomp na pompy awaryjne w celu sprawdzenia prawidłowej pracy pomp co i cw,

- Wymiana uszkodzonych termometrów, manometrów i innych niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji elementów wyposażenia – w zależności od potrzeb,

- Konserwacja zasobników cw,

- Bieżąca konserwacja  (w tym czyszczenie) filtrów odmulaczy wymienników itp.- raz na 3 miesiące,

- Wymiana skorodowanych lub uszkodzonych odcinków rur do 2 mb. – w zależności od potrzeb

- Bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych w węźle oraz przy odbiornikach elektrycznych – w tym transport do i z zakładu naprawczego uszkodzonych silników pomp co i cw,

- Dokonywanie kontroli kwartalnej działania automatyki,

- Sprawdzanie i regulacja działania zaworów termoregulacyjnych – sterowanych ręcznie – raz na kwartał,

- Do dn. 30 września każdego roku sprawdzanie prawidłowego przygotowania  kotłowni i instalacji co i cw do sezonu grzewczego i spisanie stosownego protokołu prawidłowego działania,

- Uzupełnianie wody w instalacji co – w zależności od potrzeb,

- Bieżące odpowietrzanie i regulacja instalacji co,

- Sprawdzanie i usuwanie ewentualnych niedogrzewań w budynku – raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego,

- Wykonywanie wszystkich prac konserwatorskich i naprawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P-poż.

- INSTALACJI  SANITARNYCH – Ksawerów 13 w Warszawie,

Zakres prac, których wykonanie należy w ramach umowy obejmuje utrzymanie instalacji w pełnej sprawności polegające na:

- Wymianie odcinka rury pionowej do 2 mb o średnicy do ( 25.

- Wymiana odcinka rury poziomej do 2 mb o średnicy do ( 25.

- Wymiana łączników instalacyjnych z BB.

- Doraźne zabezpieczenie instalacji związanej z awarią.

- Wymiana uszkodzonej lub niesprawnej armatury sanitarnej m.in. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, spłuczek itp. oraz podłączeń do tych urządzeń.

- Zabezpieczenie instalacji – jej urządzeń – przed zamarznięciem na okres zimowy.

- Wykonanie wykuć i zamurowań w stropach i ścianach, w celu likwidacji przecieków (bez malowania) o powierzchni do 0,05 m2.

- Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej na terenie placówki – do pierwszej studzienki rewizyjnej.

- Wymiana lub uzupełnienie uszczelnień w kielichach ruch bez względu na rodzaj uszczelnienia i rodzaju rur.

- Wymiana uszkodzonych podejść odpływowych, bez względu na rodzaj uszczelnienia i rodzaju rur.

- Uzupełnianie lub wymiana kratek ściekowych i pokryw w instalacji kanalizacyjnej i deszczowej.

- Udrażnianie wentylacji kanalizacyjnej (wywiewki),

- Konserwacja zaworów burzowych.

- Kontrola stanu technicznego kanalizacji deszczowej (żeliwne piony wraz z rewizjami) wpustów podwórzowych i ulicznych.

Załącznik 2

# WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

OBJĘTYCH  WYNAGRODZENIEM  UMOWNYM

W zależności od potrzeb do materiałów pomocniczych zalicza się:

  - tlen,

  - acetylen,

  - drut,

  - stal do spawania,

  - włókna konopne,

  - pastę uszczelniającą,

  - uszczelki,

  - kit do złączy,

  - kliny,

  - podkładki stalowe,

  - ropa,

  - smar,

  - papier ścierny,

  - drobne ilości drewna,

  - farba, pokost itp.