Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Miejscem wykonania przeglądu technicznego oraz prac konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych są budynki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 i 21/23, ul. Ksawerów 13 i garażu przy 
ul. Trębackiej 3.

Zakres prac.

- Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i kocy gaśniczych w ilości:

- gaśnica śniegowa i proszkowa szt. 106

- gaśnica GP-25xABC/E szt. 21

- gaśnica model CUG-2x – szt.10

- hydrant wewnętrzny H-52 szt. 11

- hydrant wewnętrzny H-25 szt. 2

- hydrant zewnętrzny DN80 szt. 2

- koc gaśniczy z włókna szklanego szt. 5

- gaśnice samochodowe szt. 20

2. Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych szt. 13 i zewnętrznego szt.2. i   ciśnieniowe węży gaśniczych

3. Montaż gaśnic w obiekcie wg zaistniałej potrzeby oraz

4. Kontrola terminów ważności i spisanie ilości brakujących znaków p.poż. zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012  ( oznaczenie gaśnic, przycisków alarmowych, schodów, dróg ewakuacyjnych itp.)

4. Wystawienie wymaganej dokumentacji oraz udzielenie rocznej gwarancji na całość wykonanych prac.

5. Usługa jest wykonywana za pomocą materiałów, narzędzi, sprzętu i urządzeń Wykonawcy. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu certyfikaty producentów podręcznego sprzętu gaśniczego uprawniające do prowadzenia prac będących przedmiotem niniejszego zadania.

6. Zamawiający udostępnia Wykonawcy wstęp do niezbędnych dla wykonania czynności konserwacyjnych pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej.

7. Badanie wyłączników głównych ppoż. prądu w ww. budynkach.